Инструментарий для Слесаря - сантехника

Какие инструменты и приспособления использовать в работе — вопрос индивидуальный для каждого; кто-то использует для ремонта всего лишь несколько инструментов, в то время как арсенал другого может насчитывать не один десяток всевозможных устройств и приспособлений, начиная от самых простейших, вроде отвертки, и заканчивая сложными агрегатами для резки, сварки и т. д.

Всегда нужно помнить, что чем совершеннее тот или иной инструмент, тем качественнее можно выполнить работу, и, кроме того, вам будет легче и приятнее создавать или ремонтировать что-то своими руками, используя совершенную технику.

Инструменты необходимо подбирать, исходя из того, насколько сложна та работа, которую вы собираетесь выполнить. Все строительные, ремонтные и др. работы можно разделить на две группы:

- работы, связанные с мелким текущим ремонтом, профилактикой;

- работы, связанные с созданием новых изделий и узлов (также к этой категории отнесем и сложный ремонт).

Инструменты для мелкого текущего ремонта

В процессе работы вы столкнетесь со стальными, чугунными и пластиковыми трубами, со всевозможными соединительными элементами и с герметизацией соединений.

Часто случается так, что самого необходимого (например, готовых прокладок для крана и т. п.) не оказывается под рукой, и тут вам придется обзавестись нехитрым устройством для изготовления этих самых прокладок, а кроме того, вам понадобятся еще и всевозможные материалы, как-то: уплотнители, утеплители и т. п.

Итак, мы попытаемся определить оптимальный. Набор инструментов для проведения ремонтных и профилактических работ сантехнического и другого оборудования состоит из инструментов первостепенной важности и приспособлений, играющих вспомогательную роль.

При сантехнических работах вам понадобится стальной молоток, набор отверток (3—5 шт.), причем разных размеров.

Полный комплект гаечных ключей (двухсторонние ключи — 19x22,17x19 и 14x17) и один накидной, со сменными головками. Последний пригодится, чтобы отвернуть болты крепления смывного бачка.

Кроме гаечных, вам потребуется также трубный ключ — рычажный и/или раздвижной (не путать с разводным гаечным!).

Отличие трубного раздвижного ключа от разводного гаечного — в его предназначении, а следовательно, и в устройстве. Им можно не только отворачивать детали с гранями (болты, шайбы и т. п.), но и надежно захватывать и вращать цилиндрические детали. Раздвижной трубный ключ рассчитан на работу с резьбовыми соединениями трубопроводов, а следовательно, «держит» намного большие нагрузки, чем разводной ключ для слесарных работ.

Конструктивно раздвижной трубный ключ имеет следующие отличия:

- подпружиненную губку с ограниченной подвижностью;

- регулирующую гайку, закрепленную в прочной обойме;

- надежную упорную резьбу на подвижной губке.

Рабочее направление раздвижного трубного ключа — по часовой стрелке, при этом труба или вращаемая деталь надежно заклинивается губками. Во время обратного хода ключа пружина заставляет губки разжаться, что дает возможность ключу проскальзывать, возвращаясь в исходное положение.

Рычажный ключ (его еще называют газовым) — другой универсальный инструмент. Годится как для муфт и труб, так и для деталей с гранями (контргайки, головки кранов). Так же, как и раздвижной, рычажный ключ используют для фиксации детали по принципу заклинивания ее между губками.

Современная промышленность выпускает рычажные ключи разных размеров. Диаметр труб, которые может охватить тот или иной ключ, вы найдете в маркировке на инструменте. Какой именно ключ нужен в первую очередь?

Вам достаточно будет ключа № 2 (размер зева регулируется от 20 до 50 мм) или даже № 1 (рассчитан на работу с трубами диаметром от 10 до 36 мм). Маркироваться рычажные ключи могут не только номерами. В том случае, если на ключе отсутствует его номер, клеймо состоит из букв КТР — «ключ трубный рычажный» — и цифр, обозначающих минимальный и максимальный возможные диаметры детали. Ключ с указанным диапазоном от 5 до 30 наиболее полно удовлетворяет потребностям мелкого текущего ремонта сантехники.

Штангенциркуль сочетает в себе масштабную линейку, глубиномер и может с достаточной точностью измерять как наружный, так и внутренний диаметры.

Для работы вам достаточно будет иметь один штангенциркуль длиной 150 мм. Нониус — особую шкалу делений, нанесенную на скользящей щеке. От числа делений нониуса зависит точность измерений.

Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до десятых долей миллиметра, имеет шкалу нониуса, разделенную на десять частей. Длина шкалы равна девяти миллиметрам, то есть девяти делениям штанги (масштабной линейки).

Одно деление нониуса, таким образом, короче одного деления шкалы линейки ровно на 0,1 мм.

Совмещение первого (не считая нулевого) штриха нониуса с первым штрихом линейки дает зазор между ножками, равный 0,1 мм, совпадение второго штриха нониуса со вторым штрихом линейки устанавливает зазор 0,2 мм и т. д. Таким образом, тот штрих шкалы нониуса, который совпадает при измерении с одним из штрихов линейки, показывает число десятых долей миллиметра.

Если штангенциркуль рассчитан на измерение с точностью до 0,02 мм, то он будет иметь шкалу нониуса длиной 12 мм, разделенную уже на двадцать пять частей.

Из этого следует, что масштаб нониуса составляет 0,48 мм, а возможная точность измерения, которая составляет разницу в цене деления линейки и нониуса (0,5-0,48), равна 0,02 мм.

Из «серьезных» инструментов вам пригодится дисковая пила-«болгарка», и пригодится опять же в том случае, если вы, например, будете прокладывать трубопровод, где вам придется резать н-ное количество труб. Во всех остальных случаях ее с успехом заменит ножовка по металлу.

Приобретая новую пилу-ножовку, следует обратить внимание на ее конструкцию. Поверьте, удоб-. ство в работе стоит тех денег, которые придется отдать за ножовку современного типа. Регулируемая длина раз и навсегда снимает проблему «слишком коротких» или «слишком длинных» полотен.

Кроме того, только рукоятка пистолетного типа позволяет сделать «чистый» разрез, строго перпендикулярный оси трубы (в противном случае, придется долго и нудно работать напильником, прежде чем удастся нарезать резьбу). Об эргономике и говорить

не приходится — после первых двадцати минут работы ножовкой старого образца (с горизонтально расположенной ручкой) у непривычного человека начинаются проблемы с запястьем. Не экономьте на собственном здоровье!

Теперь мы подошли к такому техническому «изобретению» как вантуз. В доме лучше всего держать два вида этого приспособления. Один, большего диаметра, — для прокачки унитаза, а другой — для раковин и ванн.

В тех местах, где не справится вантуз, придет на помощь тросик. Для удобства работы тросик должен иметь рукоятку, а его рабочий конец непременно требуется облудить.

Занимаясь комплектацией «малого ремнабора», будет нелишне подумать и об экономии. Самый простой способ — не покупать лишнего — вы уже усвоили. Надеемся, все вышесказанное поможет вам сделать правильный выбор.

Есть ли другие способы избежать ненужных затрат? Конечно, есть. Это модификация и доводка имеющегося инструмента.

Немного «доработав» тот или иной инструмент, вы не только повышаете удобство работы с ним, но и расширяете сферу его возможного применения, а также избавляетесь от необходимости приобретать новый. Так, например, если в хозяйстве уже есть

раздвижная ножовка старого образца (с горизонтально расположенной ручкой), навряд ли стоит покупать новую.

Поскольку в условиях квартиры работать с ножовкой приходится все же не так часто, вполне можно пренебречь некоторым неудобством, а морально устаревшую ножовку по металлу легко можно модифицировать. Это вполне по силам любому начинающему мастеру.

Снабдите переднюю стойку рамки удобной эргономичной рукояткой, как это показано на рисунке, и работать станет намного удобнее, а конечный результат заметно улучшится.

Так же, одна струбцина, модифицированная показанным образом, с успехом заменит несколько разных. Струбцину, шток которой имеет достаточный запас хода, разрежьте пополам, просверлите отверстия и подберите надежные стальные накладки-удлинители. Скрепляем конструкцию болтами, и «безразмерная» струбцина готова!

Хромированные или никелированные накидные гайки, головки кранов, а также сами краны при их замене часто приходится отвинчивать трубными ключами. Для того чтобы губки своими зубцами не повредили декоративное покрытие, изготовьте Съемные прокладки- «нагубники». Времени на это почти не потребуется, зато вы навсегда забудете про царапины (а значит, и про коррозию) на корпусе кранов. Для нагубников годится любой мягкий металл — алюминий, латунь или листовая медь:

Занявшись доводкой инструмента, можно раз и навсегда решить проблему с прокладками, которых, как показывает практика, в самый неподходящий момент под рукой просто не оказывается. А между тем, замена прокладки — одна из самых частых ремонтных работ.

Конечно, в случае необходимости прокладку можно вырезать буквально «на коленках» из любого подходящего материала. Однако такая работа отнимает время и требует определенной усидчивости и аккуратности, вдобавок, в следующий раз ее придется повторять снова.

Если только вы не намерены тренировать таким путем мелкую моторику пальцев, имеет смысл ускорить, удешевить и упростить процесс. Ваше время сбережет специальное приспособление для вырубания прокладок — просечка, а деньги сэкономит самостоятельное ее изготовление.

Дело это нехитрое, но настолько важное, что имеет смысл остановиться на изготовлении просечки чуть подробнее.

Просечка представляет собой стальную трубку подходящего диаметра (в нашем случае, подходящим диаметром является внутренний) и длиной от семидесяти до ста миллиметров. Одна из сторон трубки — рабочая — должна быть закалена и заточена по внешней кромке.

Как известно, закаливание состоит в нагреве «сырой» стали до определенной температуры и последующем быстром охлаждении (в воде или машинном масле). Закалка делает сталь очень твердой, правда, одновременно с твердостью появляется существенный недостаток ,— хрупкость.

Поэтому, закаливая рабочую сторону будущей просечки, следует соблюдать определенные правила.

Прежде всего, следует помнить, что тверже (следовательно, и более хрупкой) рабочая поверхность просечки станет, если закалку производить не в масле, а в воде. Между тем в домашних .условиях не всегда есть возможность устроить ванну с машинным маслом.

А чтобы избавиться от хрупкости, после закалки просечку отпускают. Напомним, что отпуск — это второй термический процесс, необходимый в изготовлении качественного инструмента.

Чтобы «отпустить» закаленную сталь, ее нагревают до сравнительно небольшой температуры и медленно охлаждают на открытом воздухе. При этом значительно снижается хрупкость и лишь немного уменьшается твердость закаленной стали.

Отпуск проводят не позже, чем через сутки после закаливания. Верхний температурный предел для отпуска сталей без легирующих добавок составляет

не выше 270 градусов, при этом температуру разогрева детали можно с достаточной точностью определить по цвету. Так называемые цвета побежалости укажут на температуру в диапазоне от 220 до 330 градусов.

Зачистив участок заготовки до блеска, наблюдайте за изменением цвета этого участка при нагреве

Соломенный, желтый или светло-желтый цвета показывают, что температура заготовки лежит в пределах 220-230 градусов. Темно-желтый указывает на нагрев до 240, коричневый подскажет, что заготовка разогрелась до 255 градусов, а переход от коричневого к красному соответствует температуре 260-265 градусов.

При дальнейшем нагреве цвета побежалости проявляются в следующем порядке: пурпурно-красный (при 275 градусах), фиолетовый (280-285), васильковый (до 295) и светло-синий (310-312 градусов).

Цвета каления самой заготовки также могут служить для определения температуры разогрева. Когда заготовка разогрета до 500-570 градусов, ее цвет становится темно-коричневым. Повышение температуры до 560-600 градусов сделает заготовку коричнево-красной, а если цвет заготовки стал вишневым, значит, она разогрелась до 700 градусов. Ярко-красный цвет с переходом в оранжевый сигнализирует о температуре до 1000 градусов.

Процесс затачивания просечки хотя и несложен, но он также требует грамотного подхода.

Высокой точности в соблюдении постоянного угла наклона тут не нужно, но саму заточку следует делать правильно. При заточке режущей кромки на электрическом точиле следует помнить, что из-за нагрева есть опасность отпустить закаленную сталь, вернуть ее в первоначальное «сырое» состояние.

Ни в коем случае не следует допускать посинения кромки — это верный признак перегрева! Следует регулярно охлаждать затачиваемую сталь в воде. Если же вы затачиваете кромку напильником, то при последующей доводке на бруске почаще смачивайте его водой.

Исходя из того, что диаметр, просечки должен быть величиной постоянной, то внутреннюю стенку трубы нужно сохранять строго вертикальной. Правка кромки «изнутри» представляет собой процесс весьма проблематичный, поэтому старайтесь не доводить заточку до образования заусенцев, как при заточке другого режущего инструмента.

Итак, вы изготовили этот весьма полезный инструмент, и теперь у вас есть возможность легко изготавливать прокладки, не тратя деньги на покупку готовых. При помощи этого приспособления можно вырубать за раз по 3-4 прокладки необходимого диаметра — каждая последующая просто проталкивает свою предшественницу внутрь трубки.

Извлечь готовые прокладки поможет любой металлический стержень, например, гвоздь, шляпкой которого их просто-напросто выталкивают из трубки.

Инструменты   для сложных работ

В этом разделе мы рассмотрим инструменты, всевозможные устройства и приспособления, которые понадобятся при выполнении сложных работ по изготовлению и установке оборудования.

Например, для установки навесных элементов сантехники — раковин и моек, а также для многих других работ (крепление опор трубопроводов и т. п.), вам понадобится электродрель и комплект сверл разного диаметра. Удобнее всего использовать дрель среднего (по мощности) класса. Она снабжена дополнительной рукояткой и позволяет высверливать отверстия диаметром до 25 мм. В большинстве случаев этого достаточно.

Для того чтобы просверлить дырку в стене из прочного материала, нужны специальные сверла. Вряд ли имеет смысл приобретать дорогие полностью твердосплавные сверла, а вот иметь хотя бы несколько сверл с закаленной рабочей частью или победитовой вставкой нужно обязательно.

Кроме того, понадобится еще пробойник, набор шурупов (лучше — оцинкованных и с прямой прорезью под плоскую отвертку) и набор дюбелей.

При заделке трещин в чугунных трубах, прежде чем заполнять замазкой щель, требуется ее зачистить. Для этого нужен шабер — узкий угловой либо трехгранный. Хорошо, если он имеет твердосплавную вставку (сплав марки ВКб или Т15К6), но подойдет также и обычный, из углеродистой инструментальной стали У12, У12А или У10А, либо из хромистой стали марок ХГ, ЭХС. Последние два, в силу более высокой стоимости материала, изготавливать самостоятельно нецелесообразно.

Наиболее сложной и ответственной операцией является монтаж трубопроводной сети. Традиционно ее делают из стальных (паровое отопление, водопровод) или чугунных (канализация) труб.

В последнее время появились иные варианты исполнения (о них мы подробнее расскажем в другой главе), но большинство предпочитают все же проверенные временем решения, в немалой степени — из-за их относительной дешевизны.

Если вы хотите, чтобы работа со стальными трубами была успешной, а также, чтобы максимально снизились затраты труда и времени, вышеописанный комплект инструментов придется серьезно дополнить.

К трем названным двухсторонним гаечным ключам нужно добавить еще один, 24x27 (или два односторонних ключа с зевами соответствующих размеров).

Одним газовым ключом тоже уже не обойтись. Для монтажа труб большого диаметра понадобятся рычажные трубные ключи номеров 3 и 4 (с минимальными и максимальными размерами от 20 до 63 мм и от 25 до 90 мм соответственно).

Далее, как вариант, возможен комплект из одного рычажного ключа № 3 или № 4 и одного трубного накидного (годится для труб диаметром от 15 до 75 мм). Этого набора вполне достаточно для проведения большинства работ.

Рычажный трубный ключ № 5 рассчитан на диаметры труб от 30 до 120 мм и может понадобиться только в том случае, если по каким-то причинам вы решите собирать канализационную сеть из стальных труб с резьбовым соединением (к примеру, обсадных буровых).

Вообще, забегая немного вперед, скажем, что такое решение считается наихудшим из всех возможных. Оправдать его можно лишь с большой натяжкой: работать со стальными трубами, возможно, и полегче, чем с тяжелым чугуном, однако не забывайте, что кажущаяся простота монтажа в относительно недалеком будущем обернется для вас головной болью — латать быстро коррозирующую канализацию дело, согласитесь, малоприятное.

Еще о трубах. Стальные трубы выпускают стандартной длины от 1,5 до 12-ти метров. На практике это означает, что вам придется над ними поработать, чтобы собрать трубопровод. Трубы предстоит Нарезать на отрезки необходимой длины, обработать торцы и зачистить места отрезов, свинтить «нитки» из отдельных отрезков...

Понятно, что слесарные тиски тут уже не годятся. Для надежной фиксации труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций нужен трубный прижим, установленный на массивном основании.

Существуют также и более сложные по конструкции прижимы, например, с откидной верхней частью (позволяет заводить трубу сбоку).

Правда, поскольку в большинстве случаев обрабатываемый конец трубы все равно должен выступать из прижима на минимальную длину, практического значения такая боковая «загрузка» не имеет.

Помимо трубного прижима, целесообразно будет использовать приспособление для резки труб, так называемый труборез. Преимущества работы подобным устройством особенно ясно проявляются, если приходится многократно резать трубы большого диаметра.

Конструктивно это приспособление представляет собой прочную стальную обойму, рассчитанную на охват труб большого сечения (до 100 мм).

В обойме закреплены дисковые резцы из особо прочной высокоуглеродистой инструментальной стали, При этом положение резцов относительно друг друга можно регулировать — обычно один или два резца устанавливают на подвижной части обоймы, которая посредством резьбового штока перемещается в плоскости разреза. В простейших (но от того не менее эффективных) моделях труборезов подающий шток служит одновременно рукояткой.

С уверенностью можно сказать, что никакая, даже самая совершенная ножовка по металлу не позволит сделать такого чистого и ровного разреза, как данное приспособление.

Кроме высокого качества конечного результата, оно заметно сокращает время, необходимое для того, чтобы разрезать трубу большого диаметра. Да и затрата сил при использовании трубореза значительно ниже, чем потребовала бы работа обычной ножовкой.

При работе со стальными трубами их приходится не только резать или соединять. Прокладывая коммуникации, вы обнаружите, что далеко не всегда можно ограничиться соединением разных участков под прямыми углами. На практике почти никогда не удается избежать того, что отдельные участки пересекаются.

Если предстоит устанавливать сеть трубопроводов в новом доме или коттедже, пересечений труб будет немало. Для того чтобы одна труба могла «обогнуть» другую, оставаясь в целом в одной плоскости с первой, в месте пересечения на огибающем участке должен быть соответствующий изгиб (на языке профессионалов он называется скобой).

Кроме того, помимо пересечений, часто возникает необходимость «завернуть» трубу в обратном направлении (так называемый калач) или изменить положение участка трубопровода, не меняя его направления — согнуть трубу «уткой».

Когда прибор-потребитель (смеситель или кран) находится в конце участка трубопровода, подводку часто осуществляют не врезкой, а поворотом трубы, просто подводя ее к месту установки. Это позволяет обойтись без угольника, сэкономив вдобавок время на нарезание резьбы.

Механизировать и сделать более точным изгибание труб призваны специальные устройства — трубогибы. Самое главное преимущество трубогиба в том, что его ролики служат одновременно «калибрующим» приспособлением, помогая соблюдать правильный радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы. В противном случае, было бы почти неизбежным нарушение просвета, деформация стенок или даже разрыв.

Так же, как и труборезные устройства, трубогибы бывают стационарные и ручные. Как правило, они снабжаются набором роликов-шаблонов с соответствующими им опорными роликами под разные диаметры труб.

Показанный на рисунке стационарный трубогиб называется станком Вольнова и позволяет производить практически все типы изгибов на трубах разного диаметра.

Фиксирующая скоба надежно обеспечивает неподвижность изгибаемой трубы, длинная рукоятка служит хорошим рычагом и помогает, не прикладывая титанических усилий, согнуть на требуемый угол практически любую трубу, даже самую толстостенную. Опорный ролик и ролик-шаблон собраны в едином блоке, что облегчает «настройку» приспособления

и ускоряет работу.

Другое немаловажное преимущество трубогиба в том, что он одинаково успешно «работает» как с длинной трубой, так и с самым коротким ее отрезком.

Таким образом, вышеназванные «калачи»' и «утки» можно изготавливать как отдельные конструктивные элементы будущего трубопровода, что заметно упрощает его монтаж.

Кстати, прежде чем приступить к монтажу, следует еще запастись соединительной арматурой —. фитингами. Они понадобятся для сборки отдельных участков трубопровода, для временной заглушки концов, для соединения труб разного диаметра и устройства ответвлений.

Как уже говорилось, резьбовое соединение всегда следует предпочесть сварному. Соединение труб на резьбе позволяет производить в будущем замену

и ремонт отдельных участков без демонтажа всей сети (что в ряде случаев бывает вообще невозможно), кроме того, соединение на резьбе доступно практически любому, тогда как сварочные работы требуют не только дорогостоящего оборудования, но и соответствующей квалификации.

Таким образом, соединительные фасонные части (они же фитинги) являются чрезвычайно важными элементами трубопровода. Они могут быть изготовлены из стали или ковкого чугуна. Последние имеют утолщения-буртики по краям, а муфты из чугуна  еще и продольные ребра.

Принципиального значения разница в материале не имеет, однако, закупая набор тройников, муфт и прочих фасонных частей, следует учитывать, что стальные фитинги могут быть изготовлены в любой полукустарной мастерской.

Довольно многие из соображений экономии отправляются на местные рынки, где можно приобрести также долговечные чугунные фитинги, бывшие в употреблении.

Прежде всего, обратите внимание на их качество: участки с сорванной резьбой допускаются только при условии, что в сумме их длина не превышает десяти процентов общей, длины резьбы. Торцы фитингов должны быть ровными и строго перпендикулярными к оси изделия, а резьба — чистой, без рванин и заусенцев.

Для того чтобы соединить трубы одинакового диаметра, нужна прямая муфта, а для соединения труб разных сечений — переходная муфта Далее, угольники нужны для изменения направления трубопровода, а крестовины и тройники применяют для устройства ответвлений. Отрезок трубы с короткой резьбой на одном конце и длинной — на другом называется сгоном; он применяется в сочета нии с двумя муфтами и контргайкой для тех соединений, которые могут потребовать разборки.

Не забудьте также запастись несколькими пробками-заглушками; они понадобятся, если сеть трубопроводов предусматривает подключение в будущем дополнительных приборов, продолжение отдельных участков и т. д.

Нужно учесть и следующее: собирая трубопроводы, нарезать резьбу под фитинги придется не раз и не два. При этом неправильно нарезанная резьба может свести на нет труд нескольких часов; хорошо еще, если отрезок трубы не был отмерен строго по месту. Иначе из-за этих двух-трех сантиметров, которые «украла» запоротая резьба, придется повторять весь цикл операций сначала: отмерять и отрезать новый кусок трубы, гнуть его, зачищать напильником торцы и т. д.

Для того чтобы застраховаться от подобных неприятностей, нужен специальный вороток (плашкодержатель) с направляющий фланцем — цилиндрическим выступом, внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру трубы. Он не даст перекосить плашку в самый ответственный момент, когда нарезается первая нитка резьбы.

А если вам предстоят работы с трубами разного диаметра, таких воротков нужно несколько. В усовершенствованной модели такого воротка фланец при нарезании резьбы не просто скользит по трубе, а наворачивается на специальную втулку, которая, в свою очередь, заранее закрепляется на трубе стопорными винтами.

Еще одно полезное устройство для нарезания резьбы -г- вороток-«трещотка». От обычного плашкодержателя отличается тем, что вместо двух руко яток имеет одну, закрепленную на обойме с холос- тым обратным ходом. Этим воротком можно нарезать резьбу даже в самых труднодоступных местах.

Работая с трубами канализации, вам, вполне вероятно, придется укорачивать какую-то трубу по месту. Перерубить чугунную канализационную трубу можно зубилом. При этом для труб из серого чугуна, покрытых битумом, годится обыкновенное зубило, а трубы, имеющие на наружной поверхности слой особо твердого белого чугуна, начинают перерубать зубилом с твердосплавной вставкой.

Такие вещи, как фитинги для канализационных труб, купить достаточно легко. В отличие от водопроводных соединений необходимость в фитингах для канализации возникает только однажды  при ее прокладке. Поэтому запас соединительных элементов делать не стоит; лучше, купить все необходимое перёд самым проведением работ, в зависимости от материала, из которого будут изготовлены ваши трубы (чугун, пластик, керамика, асбестоцемент). А если в дальнейшем возникнет необходимость в каком-нибудь колене, отводе или тройнике, то его всегда можно будет купить в магазине.

Практически все время мы говорили о монтаже труб. Но не секрет, что, кроме сборки и установки новых сетей трубопровода, может возникнуть необходимость и в демонтаже старого. Например, чтобы разобрать крепко прихваченное ржавчиной соединение, одних ключей будет недостаточно. А уж если узел был'. для надежности «посажен» на краску, все усилия будут тщетными. Для того чтобы разобрать намертво схватившееся соединение, нужна паяльная лампа — при нагреве краска и оставшийся уплотнитель выгорят и муфта или угольник легко сдвинутся с места.

Практическая сфера применения паяльной лампы этим, естественно, не ограничивается, так что иметь ее в наличии, безусловно, необходимо.

Современный рынок представляет великое множество конструкций паяльных ламп, так что описывать каждую из них в отдельности не имеет смысла, ведь принцип работы у всех ламп один — воздух, нагнетаемый насосом в резервуар с горючим, выталкивается вместе с его парами в тройник, где рабочая смесь регулируется запорным краном и под давлением подается в форсунку горелки.

Для предварительного разогрева горелки и воспламенения рабочей смеси под горелкой может быть специальная чашечка, в которой сжигают некоторое количество горючего. Резервуар имеет также клапан для выпуска избыточного воздуха.

И все же, несмотря на простоту устройства, лампа требует надлежащего ухода и правильного обращения. Прежде всего, нельзя заправлять керосиновую лампу бензином — это может привести к взрыву. Также не рекомендуется заполнять резервуар больше, чем на три четверти объема.

При разогреве горелки необходимо следить за тем, чтобы запорный кран в это время был закрыт, а по окончании работы не забудьте спустить давление. Если резервуар не имеет предохранительного аварийного клапана, не увлекайтесь накачиванием воздуха.

В том случае, если вы используете бензиновую лампу, то для обеспечения нормальной работы заливайте горючее через воронку с мелкой сеткой. Следует также следить за состоянием форсунки — не забывайте регулярно прочищать ее отверстие.

Возвращаясь к измерительным инструментам, следует добавить в наш арсенал еще и складной метр, рулетку, а также специальную линейку с уровнем (для контроля правильности уклона трубопроводов). Горизонтальные участки канализационной сети, а также трубопроводы системы водяного отопления (без принудительной циркуляции) должны укладываться С определенным уклоном. Линейка с уровнем, которую несложно изготовить самостоятельно, поможет этот уклон соблюсти. Уклон, который может быть разным для каждого конкретного случая, измеряется в миллиметрах на метр длины трубопровода.

Следует запомнить следующее: 1 см на метр длины — минимальный уклон для канализационной трубы, обеспечивающий естественную самоочистку, а уклон 3-4 мм на метр следует соблюдать для беспрепятственного выхода воздуха в. расширительный бачок системы водяного отопления.

Эта линейка — не что иное, как брусок с установленным уровнем (наполненная водой и герметично закрытая стеклянная трубка с пузырьком воздуха в ней). Скользящая в прорези пластина фиксируется болтом и может выдвигаться на разную длину: от 3 до 10 мм. Подобное приспособление, представленное на рисунке, пригодится и для правильной прокладки поливных трубопроводов на приусадебном участке, а также послужит обычным уровнем при разметке (например, для установки креплений раковины).

Итак, мы подготовили оптимальный набор инструментов и приспособлений для нашей дальнейшей работы. Естественно, вы можете включить в этот набор дополнительные инструменты, которые позволят вам чувствовать себя увереннее.